## Slide 1: Integraciones LTE Huawei. Reglas de Ingeniería VF-ES v9
VF-ES NNPO – Mobile Optimisation

## Slide 2: Control de cambios
Tracking |  |  |  |  |  |  | 
Versión | Fecha Actualización | Autor |  | Modificaciones |  |  | 
1 | 12/06/2014 | VF ES Local Performance |  | First version |  |  | 
2 | 16/06/2014 | VF ES Local Perfornance |  | Slide 16. Se añade nueva fórmula de cálculo del RACH Root Sequence ID. Slide 9. La numeración de los sectores se mantiene independientemente del número de bandas del eNodoB. |  |  | 
3 | 05/09/2014 | VF-ES NNPO – Mobile Optimisation |  | Se añade reglas de integración de LTE 800 . Slides 20 y 21. Se explica con más detalle la planificación de RACH Root Sequences. Slide 25. Añadida priorización de capas en VF ES |  |  | 
4 | 07/10/2014 | VF-ES NNPO- Mobile Optimisation |  | Slides 29,30,31. Se añaden vecinas interfreq a definir para preparar la activación de Carrier Aggregation Slides 39,40. Se añade comandos y licencias de activación de Carrier Aggregation |  |  | 
5 | 11/12/2014 | VF-ES NNPO- Mobile Optimisation |  | Se añade reglas de integración de LTE 2100. Slide 26. Se añade resumen escenarios Multi banda LTE Slide 33. Se explica con más detalle escenarios de activación de Ifreq HO basado en Prio Slide 49. Se añade activación de Fast return en las celdas 3G colocalizadas con el LTE. |  |  | 
6 | 21/01/2015 | VF-ES NNPO- Mobile Optimisation |  | Slide 9. Se modifica la numeración de LocalCellid (sólo para LTE800 sector6) Slide 22. Especificada nueva numeración de los Sector Ids (afecta a todos los sectores de LTE2100 y LTE800 sector 6) |  |  | 
7 | 17/04/2015 | VF-ES NNPO- Mobile Optimisation |  | Slide 22. Por un nuevo bug del NBI, nos vemos obligados a cambiar la numeración de Sector Ids en LTE2100. Este cambio será temporal hasta la aparición de Single OM |  |  | 
8 | 09/07/2015 | VF-ES NNPO- Mobile Optimisation |  | Se añaden Reglas Integración LTE800 en zonas RSH. Slide 57. Añadido parámetro Frequency Priority for Connected Mode para CSFB |  |  | 
8.1 | 20/07/2015 | VF-ES NNPO- Mobile Optimisation |  | Slide 63- Cambiado formato plantilla de “celda 3G - frec vecina LTE” para red naranja. (se amplía el número de campos a rellenar, entre ellos el EARFCN DL LTE) |  |  | 
9 | 16/07/2015 | VF-ES NNPO- Mobile Optimisation |  | Slide 57. Nueva regla para el valor del parámetro Frequency Priority for Connected Mode Slide 58,59: Zona roja: obligatorio definir externas 3G y vecinas 3G U900 cosite (o U2100 F1 si no hay U900) |  |  | 

## Slide 3: Índice
Plantillas de integración 4G
Datos Radio de Nodo y Celda
Priorización de capas LTE y 3G para movilidad
Configuración de la Movilidad 4G  4G
Configuración de la Movilidad 4G  3G
Configuración de la Movilidad 3G  4G
Activación del Fast Return a 4G en la red 3G
Activación de Carrier Aggregation – solo zona Roja
Backup slides.

## Slide 4: Plantillas de Integración 4G
El siguiente apartado da un listado de los ficheros necesarios para la integración de celdas LTE

## Slide 5: Plantillas de Integración en zona Roja
Dos tipos de ficheros:
  LTERnpData.xls
    Contiene pestañas con los datos básicos de celda (incluido el nombre de plantilla XML a utilizar) y vecinas.
    Estas Reglas de Ingeniería explican cómo elegir valor para los parámetros de celdas, así como las vecinas y externas que deben ser definidas.
  Templates XML
    No son ficheros a rellenar. Están cargados en los gestores CME de cada zona.
    Contienen la parametrización completa de Celda LTE, eNodoB y Site.
    Son actualizadas y subidas a los gestores CME por Operaciones del Vendor.
    Vodafone Central solicita los cambios a aplicar en estas plantillas por mail al Vendor, adjuntando el fichero Hua_parameter_LTE_vXX.xlsx (la versión vXX cambia con cada nueva optimización de Vodafone).
Rellena Ingeniero de diseño (vendor) como parte del NCR2
Debe escribir en el campo CellTemplateName el nombre de la plantilla de celda XML adecuado para la celda que se integra.
El Ingeniero de diseño (vendor ) decide el tipo de plantilla de Celda XML a utilizar
Operaciones del vendor decide el tipo de plantilla Radio (eNodeB) y Site al integrar el eNodeB

## Slide 6: Plantillas de Integración en zona Naranja
Tres tipos de ficheros (I):
  Plantillas de intercambio de datos dinámicos
    Son 3 ficheros excel:
    Parecidas a las plantillas en zona roja, pero dado que en LTE Sharing siempre compartimos L800, se han simplificado estas plantillas con los mínimos datos que varían de celda a celda, excluyendo campos como EARFCN, Bandwidth, TemplateName, Thresholds de reselección del 3G al L800, etc. que siempre serán iguales para todas las integraciones.
    Estas Reglas de Ingeniería explican cómo elegir valor para los parámetros de celdas, así como las vecinas y externas que deben ser definidas en los ficheros de datos dinámicos.
  Plantillas de intercambio de datos estáticos
    Contienen datos que no cambian de nodo a nodo, o celda a celda, siempre son los mismos.
    Son 3 ficheros excel:
No son ficheros a rellenar por el ingeniero de diseño (vendor), sino por Vodafone y Orange Radio Central.
Sólo se intercambian una vez, al principio del proyecto, o si realizamos alguna optimización en un futuro en uno de los parámetros estáticos.
Operaciones de Orange usará los datos dinámicos para completar estas plantillas e integrar las celdas Vodafone en su red.
Rellena Ingeniero de diseño (vendor) y envía a Orange en CRQ

## Slide 7: Plantillas de Integración en zona Naranja
Tres tipos de ficheros(II):
  Templates XML
    No son ficheros a rellenar. Están cargados en los gestores CME de cada zona y de cada Operador.
    Contienen la parametrización completa de celda LTE800 que el operador invitado quiere en la zona del operador propietario.
    Celda Vodafone en zona Naranja: VDF_CELL_FDD_800_10M_2x20
    A título informativo, Celda Orange en zona Roja: OSP_LTE_CELL_800_FDD_10M
El nombre de la plantilla está incluido sólo en las plantillas estáticas donde CellTemplateName siempre VDF_CELL_FDD_800_10M_2x20

## Slide 8: Plantillas de integración XML
Nomeclatura y tipos de plantillas XML:
  CELL Templates Vodafone zona Roja (contiene parametrización de celda):
    Nombre plantillas: CELL_FDD_BANDA_BW_2xPower.xml
      Donde Banda = 800, 1800, 2100, 2600 y BW =5M, 10M, 15M, 20M
      Donde 2xPower= 2x10, 2x20, 2x30, 2x40
    Plantilla especial Small Cell: BTS3202E_CELL_FDD_2600_20M_2x5.xml
  CELL Templates Vodafone zona Naranja (contiene parametrización de celda Vodafone, enviada a Orange):
    Nombre plantillas: VDF_CELL_FDD_800_10M_2x20.xml
  CELL Templates Orange zona Roja (estas plantillas son sólo para uso de Orange en nuestra red):
    Nombre plantillas: OSP_LTE_CELL_800_FDD_10M.xml
  RADIO Template (contiene parametrización de eNodoB):
    Nombre plantilla BBU3900 nodo rojo NO SHARING: RADIO.xml
    Nombre plantilla Small Cell : BTS3202E_RADIO.xml
  SITE Template (contiene definición del Hardware, y parte RF del eNodoB):
    Nombre DBS3900_Virtual_FDD_SXXXXXXXXX_B1_B2_B3_XTXR.xml
      Donde SXXXXXXXXX = Núm. Sectores, puede llegar hasta 9 si tiene todas las bandas: S111, S111111, ó S111111111. Nota: en principio, L1800 y L2100 no conviven: puede haber sólo una de las dos bandas.
        NOTA: Las plantillas consideran siempre 3 sectores por banda. Si hay menos de 3, operaciones Huawei borra las RRUs a mano. Si hay más, crea a mano las RRUs, RRUCHAINs, SECTOR, SECTOREQM necesarios.
      Donde B1,B2,B3: Bandas del site (800, 1800, 2100, 2600)
      Donde XTXR= Si no se indica,el valor por defecto=2T2R. Sólo para el 2600, se puede indicar 2T4R

## Slide 9: Reglas Ingeniería VF ES : Datos Básicos de Nodo y Celda
Los siguientes apartados indican cómo rellenar la pestaña Celda y BTS Transport Data (sólo para LTE Sharing) en la plantilla de integración

## Slide 10: Reglas Ingeniería VF ES : Datos Radio en zona Roja
Datos a rellenar para integraciones en nodos Rojos
  eNodeB Name
  LocalCellID
  CellName
  TAC
  DLEarfcn
  ULEarfcn
  DL, UL Bandwidth
  PCI
  RootSequenceID
  TxRxMode
  eNodeB ID
  Sector ID y cell ID
  Frequency Band
  High Speed Flag
  Cell Template Name

## Slide 11: Reglas Ingeniería VF ES : Datos Radio en zona Naranja
Datos a rellenar para integraciones en nodos Naranjas
  Pestaña LTE Cell
  eNodeB Name
  LocalCellID
  CellName
  TAC
  PCI
  RootSequenceID
  PreambleFmt
  Cell Radius
  Pestaña BTS Transport Data
  eNodeB ID
  Security Gateway IP Address

## Slide 12: eNodeB Name - zona Roja
Reglas VF ES:
  El eNodeB LTE sigue nomenclatura SRAN: “PPnnLT”, ejemplo MX95VL.
  Las 5 primeras letras/dígitos: “PPnnL” coinciden con la terminología SRAN de su 2G, 3G coubicado .
    En caso de LTE only, ó LTE coubicado con UMTS en terminología Legacy, se debe consultar con Región.
  “T”: letra de Tecnología, siempre una “L” para nodos LTE
Notes: Añadir Letra M: LTE 2100

## Slide 13: eNodeB Name - zona Naranja
Reglas VF ES:
  En CdR y MAP se da de alta el eNodeB de Orange con el código SRAN de Vodafone.
  Sin embargo, en la plantilla de Datos Básicos de Celda que se enviará a Orange debe constar el eNodeBName de Orange, que previamente se habrá intercambiado en las mesas de Ran Sharing.
    NOTA : CdR consta de Campo para indicar el “Código RanSharing” asociado
eNodeB Name en plantillas = eNodeB Name de Orange
eNodeB Name en Gestores = Código Single RAN Vodafone
Notes: Añadir Letra M: LTE 2100

## Slide 14: LocalCellid - zonas Roja y Naranja
  LocalCellid: Identifica una celda dentro de un eNB.
  Valores posibles desde SRAN9 de 0..255 (Nota: valores posibles en SRAN8 de 0..17)
  UMPT: admite 36 celdas en SRAN9.
Reglas VF ES:
  Se sigue numeración estándar en función de la Banda LTE y del sector de la celda.
  De momento, el LTE sharing es sólo en la banda 800MHz: Localcellids vodafone= 207, 208, 209, …
 | Parámetro LocalCellid Vodafone en enode B Vodafone |  |  |  |  |  |  | Parámetro LocalCellid Orange en enodeB Vodafone |  |  |  |  | 
 | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Sector 4 | Sector 5 | Sector 6 |  | Orange S1 | Orange S2 | Orange S3 | Orange S4 | Orange S5 | Orange S6
LTE 1800 | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 |  | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115
LTE 2600 | 4 | 5 | 6 | 13 | 14 | 15 |  | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105
LTE 800 | 7 | 8 | 9 | 16 | 17 | 0 |  | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125
LTE 2100 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  |  |  |  |  |  | 
 | Parámetro LocalCellid Vodafone en enodeB Orange |  |  |  |  |  |  | Parámetro LocalCellid Orange en enode B Orange |  |  |  |  | 
 | Vodafone S1 | Vodafone S2 | Vodafone S3 | Vodafone S4 | Vodafone S5 | Vodafone S6 |  | Orange S1 | Orange S2 | Orange S3 | Orange S4 | Orange S5 | Orange S6
LTE 1800 | 201 | 202 | 203 | 210 | 211 | 212 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
LTE 2600 | 204 | 205 | 206 | 213 | 214 | 215 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
LTE 800 | 207 | 208 | 209 | 216 | 217 | 218 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Informativo (Celdas Orange)
Celdas Vodafone

## Slide 15: CellName – zonas Roja y Naranja
Reglas VF ES:
  El nombre de celda LTE sigue la nomenclatura SRAN: “PPnnLXc”, ejemplo MX95VK1
  Las 5 primeras letras/dígitos: “PPnnL” coincidirán con su eNB.
  La letra “X” depende de la banda LTE de la celda:
    “J” (800MHz),”K” (1800MHz), “L” (2600MHz), “M” (2100MHz)
  La letra “c” identifica el sector al que pertenece la celda (1,2,3,4…)
Notes: Letra M

## Slide 16: TAC – Zonas Roja y Naranja
Tracking Area Code del eNodeB
Reglas VF ES:
  Existe una asociación unívoca LAC3G- TAC4G , definida en nuestro Core, definida por Ingeniería VF que debe respetarse.
  Por lo general, todas las celdas del eNodoB, y de todas las bandas LTE deben tener el mismo TAC
    Excepciones: diseños especiales tipo metro, donde con un eNodeB se cubren varias estaciones con distintos LACs 3G en las celdas coubicadas.
  Este parámetro debe solicitarse a VF ES, tanto si las celdas son de zona Roja como zona Naranja

## Slide 17: DL Earfcn – zona Roja y Naranja
Eutra Absolute Radio Frequency Channel Number.
Reglas VF ES:
  Identifica la frecuencia central de la celda LTE en DL.
  Para el caso de LTE2100, depende de la frecuencia 3G que ocupe el LTE.
  Para el LTE800, la frecuencia es la misma esté en zona roja que en zona naranja, pero este parámetro se ha metido en la plantilla estática por lo que el ingeniero de diseño no necesita rellenarlo.
  Los valores de las frecuencias asignadas a VF ES son:
 | Ancho de Banda | DL UARFCN 3G | Parámetro DLEARFCN
LTE 800 | 10 MHz | N/A | 6300
LTE 1800 | 15 MHz | N/A | 1480
LTE 2100 | 5 MHz | 10713 | 326
LTE 2100 | 5 MHz | 10763 | 426
LTE 2600 | 20 MHz | N/A | 3250

## Slide 18: DL Bandwidth, UL Bandwidth – zona Roja y Naranja
Identifica el ancho de banda de la celda LTE, en número de Resource Blocks.
Reglas VF ES:
  El ancho de Banda en Dl y en UL de una celda deben ser iguales.
  El ancho de Banda depende de la Banda LTE de la celda que se integra, según la siguiente tabla
  El LTE800 tanto en zona Sharing como no Sharing tiene 10MHz, pero este parámetro se ha metido en la plantilla estática por lo que el ingeniero de diseño no necesita rellenarlo.
 | Ancho de Banda_celda | Parámetros DLBandwidth y ULBandwidth
LTE 800 | 10 MHz | CELL_BW_N50
LTE 1800 | 15 MHZ | CELL_BW_N75
LTE 2100 | 5 MHZ | CELL_BW_N25
LTE 2600 | 20 MHZ | CELL_BW_N100

## Slide 19: Planificación de PCIs – zona Roja y Naranja
Physical Cell ID de la celda: este parámetro requiere planificación.
  Existen 504 PCIs posibles en LTE que van del [0..503]
  Los PCIs se obtienen de la siguiente manera: PCI= 3 x SSS ID + PSS ID
    donde PSS ID toma valores en el rango [0..2] (se asocia a sector)
    donde SSS ID toma valores en el rango [0..167] (se asocia a eNB)
La planificación de PCIs se deja a criterio del vendor según las reglas básicas que se indican en las siguientes slides.
Las reglas son las mismas tanto si las celdas son Sharing como si no lo son. Se recomienda hacer la planificación de PCIs después de la de Root Sequences
En la banda de LTE800 se debe tener en cuenta todas las celdas que pueden colisionar con las nuevas que se integran, tanto si son Sharing en zona naranja como si no.

## Slide 20: PCI
Fig.1. Agrupación de PCIs en grupos de 3.
Reglas VF ES:
  La planificación de PCIs debe evitar los problemas de Colisión y Confusión de PCIs.
  Se recomienda dividir los PCIs en grupos de 3 en 3, y reservar el grupo completo de 3 PCIs a cada eNodoB (aunque no se usen todos porque no tenga 3 sectores).
  Estos grupos de 3 PCIs forman un PCI Group cuyo PCI Group ID = SSS ID. Ver Fig.1.
  En la misma banda LTE, no se puede repetir PCIs en las celdas del mismo nodo, o de nodos vecinos.
  Se usarán PCIs con SSS IDs distintos en nodos cercanos para evitar colisión.
  Se evitarán PCIs con los mismos PSS IDs en celdas cercanas que por su orientación queden enfrentadas. Ver Fig.2.
Fig.2. Planificación PSS Ids de celdas enfrentadas
PCI Group IDs

## Slide 21: PCI (Continuación)
Reglas VF ES:
  Repetimos los mismos PCIs en las celdas de distinta banda dentro de un mismo eNB. Ver Fig3.
  En los casos de 4 o más de 4 sectores, es necesario usar más de un SSS ID por nodo:
    En este caso, los PSS IDs de sectores 4,5,6 se eligirán de modo que se minimice el solape de dos celdas con el mismo PSS ID. Ver Fig4.
El Vendor decidirá el valor de los PCIs, siguiendo las reglas básicas que se han expuesto, y haciendo uso de las Tools de planificación que crea oportunas.
Fig.3. Mismo PCIs en celdas del mismo Nodo, y distintas Bandas
(idem para LTE800, aunque no esté incluido en el dibujo)
Fig.4. Planificación de PSSIDs en nodos con más de 3 sectores

## Slide 22: Planificación de Root Sequence- zona Roja y Naranja
RootSequenceID: ID de la primera secuencia Root del RACH de la celda.
Este parámetro requiere planificación del vendor.
La planificación de Root Sequences seguirá las reglas básicas que se indican en las siguientes slides.
Las reglas son las mismas tanto si las celdas son Sharing como si no lo son.
En la banda de LTE800 se debe tener en cuenta todas las celdas que pueden colisionar con las nuevas que se integran, tanto si son Sharing en zona naranja como si no.

## Slide 23: Root Sequence ID
Reglas VF-ES
El número de PRACH Root Sequences a configurar en una celda depende del Cell Radius de la celda, que en Huawei es 10Km  Para Cell Radius de 10Km deben configurarse 8 Root Sequences.
  NOTA: Ericsson utiliza 10 Root Sequences en cada celda (Cell radius=15Km).
El estándar define 838 secuencias PRACH disponibles, numeradas de la 0 a la 837.
  Para evitar que las asignaciones de PCIs y PRACH Root Sequences sean anárquicas, y evitar colisiones de estos dos parámetros en celdas cercanas, VF ES asocia unívocamente cada uno de los 504 PCIs disponibles a un grupo fijo de 8 Root Sequences.
  Las asociaciones se encuentran en el siguiente excel, y siguen esta fórmula:
        1er Rach Root Sequence =RESIDUO([PCI];105)*8
  Los 8 Root Sequences de una celda son el 1er Root Sequence + los 7 siguientes.
EJEMPLO.
Celda PCI 0  1er RACH Root Sequence 0  Sus 8 RACH Root Sequences son 0,1,2,…7.
Celda PCI 1  1er RACH Root Sequence 8 Sus 8 RACH Root Sequences son 8,9,10,…15.
Etc.

## Slide 24: Root Sequence ID (continuación)
Reglas VF-ES (continuación):
  Agrupamos las 838 secuencias PRACH en : 838 / 8 Seq por PCI / 3 PCIs por PCI Group ID = 35 grupos de PRACH Sequences , identificado cada uno de ellos con un PRACH GROUP ID.
  Estas secuencias se repiten cada 838 / 8 = 105 PCIs, de modo que cada 105 PCIs se reutilizan las mismas secuencias PRACH, y los 35 grupos PRACH:
  La regla fundamental es evitar no solo la colisión de PCIs, sino también de RACH Root Sequences en celdas cercanas.
  Las celdas L800, L1800, L2100, L2600 cosector usarán los mismos PCIs y RACH Root Sequences, al ser de distintas frecuencias no hay colisión.
  Se recomienda seguir este orden al realizar una nueva integración:
    Asignar un PRACH GROUP ID al eNodo, de modo que no coincida con el de otro nodo cercano.
        Los grupos PRACH 0 y 34 también colisionan en secuencias. NO deben asignarse a nodos próximos.
    Asignar un PCI GROUP al eNodo de entre todos los PCIs GROUPs asociados al PRACH GROUP elegido.
        Cumpliendo 1) garantizamos que no existirá otro nodo con el mismo PCI GROUP cercano.
  Si el eNodo se encuentra en una frontera LTE intervendor Huawei-Ericsson, se deben cumplir las restricciones adicionales incluidas en siguiente slide.
Ejemplo: A las celdas con PCIs 12, 117, 222, 327 y 432, pertenecientes a los PCI Group Ids 4,39,74,109,144 respectivamente, les corresponde RACH Root Sequences del RACH GROUP ID 4, en concreto, la 1ª secuencia es la 96 para todas las celdas. Estas celdas no pueden estar cerca dado que se produciría colisión en los accesos RACH.

## Slide 25: Restricciones de PCIs & RACH Root Seq. en Zonas frontera Ericsson & Huawei
Los PRACH GROUPs de Ericsson y Huawei no coinciden. En Ericsson cada celda tiene 10 secuencias PRACH, mientras que en Huawei asignamos 8.
Para evitar colisiones, se ha realizado un reparto de PCIs permitidos en celdas de zonas fronterizas Huawei – Ericsson. Estos son los PCIs asignados a cada uno de los vendors y PCIs prohibidos a los dos :
Root Seq Ids : 0- 419
PCI 0 – PCI 41
PCI 105 – PCI 134
PCI 234 – PCI 261
PCI 321 – PCI 366
PCI 420 – PCI 470
Root Seq Ids : 420- 837
PCI 42 – PCI 82
PCI 135 – PCI 166
PCI 210 – PCI 233
PCI 294 – PCI 320
PCI 378 – PCI 418
PCI 471 – PCI 502
Listado completo de PCIs y Root Sequences por vendor en zonas fronteras:
En el NCR1, Vodafone Zonas debe indicar si el nodo a integrar es Frontera Intervendor, para que el vendor aplique estas restricciones de PCI en sus celdas.

## Slide 26: TxRxMode – Zonas Roja y Naranja
Define la configuración MIMO de las antenas para cada celda.
Debe ser coherente con la configuración del SECTOREQM de la celda.
Para LTE800 este parámetro vale lo mismo en zona Sharing y no Sharing,
  Para Red Sharing, se ha incluido en la plantilla estática por lo que el ingeniero de diseño no tiene que rellenar este dato.
Reglas VF ES:
  L800  Instalamos antenas de dos bocas : Modo 2T2R (también en zona Sharing)
  L1800  Instalamos antenas de dos bocas : Modo 2T2R
  L2100  Instalamos antenas de dos bocas : Modo 2T2R
  L2600  Se debe consultar el modelo de antena instalada y cableado en los planos:
    Antenas de 2 bocas : Modo 2T2R
    Antenas de 4 bocas o RRU cableada a 2 antenas de 2 bocas: Modo 2T4R

## Slide 27: eNodeB ID- zona Roja y Naranja
Identificador único de eNodeB en la red (debe ser único en el Core).
    Rango de eNodeBIds : de 0 a 1048575.
Regla VF ES:
    Con el LTE Sharing, se ha modificado la regla de numeración de los eNodeB Ids:
      Dependiendo de si el nodo Vodafone va a dar Sharing a Orange o no, el eNodeB Id pertenecerá a distintos rangos acordados con Orange para evitar la colisión en core.
      IMPORTANTE: Si un eNB ya está integrado, y pasa a entrar dentro del proyecto Sharing, se debe incluir el paso previo del cambio de eNodeBId en los trabajos a realizar. Los nuevos deben integrarse con el eNB correcto acorde a si van a dar Sharing o no, desde el prinicipio.
  A partir del código SRAN del eNodeB = “PPnnL”  se construye su eNodeBID = “AABBCC”:
    “AA”: Se obtiene de la Tabla “Provincias” a partir de la provincia “PP” del eNodeB, y de si el eNodeB va a ser Sharing o no. Ver siguientes slides.
    “BB” = “nn”. Se mantienen los dos dígitos “nn” del código SRAN.
    “CC”: Se obtiene de la tabla de ”Correspondencia Letra Final”, se obtienen los dos últimos dígitos del eNodeBID a partir de la última letra “L” del código SRAN. Su valor también depende de si el eNodeB va a ser Sharing o no. Ver siguientes slides.
Ejemplo: Nodo rojo AB12Q
    Si el nodo no va a ser sharing  eNodeB ID = 021217
    Si el nodo va a ser sharing rojo  nuevo eNodeB ID = 541247
    Si el nodo fuera Sharing naranja  eNodeB ID = 541277

## Slide 28: eNodeB ID = “AABBCC “. Obtener “AA”
eNodeB ID="AABBCC" |  |  |  |  | 
Provincia | Matrícula Provincia | Provincia Naranja | Provincia Roja | "AA" (NO SHARING) | "AA" (SHARING)
Vitoria / Álava | VI | NO | SÍ | 01 | 53
Albacete | AB | NO | SÍ | 02 | 54
Alicante | AX | SÍ | NO | 03 | 03
Almería | AL | SÍ | NO | 04 | 04
Avila | AV | NO | SÍ | 05 | 57
Badajoz | BA | SÍ | NO | 06 | 58
Baleares | PM | SÍ | NO | 07 | 59
Barcelona | BX | NO | SÍ | 08 | 08
Burgos | BU | NO | SÍ | 09 | 09
Cáceres | CC | SÍ | NO | 10 | 96
Cádiz | CA | SÍ | NO | 11 | 63
Castellón | CS | NO | SÍ | 12 | 64
Ciudad Real | CR | NO | SÍ | 13 | 13
Córdoba | CO | SÍ | NO | 14 | 14
La Coruña | CX | SÍ | NO | 15 | 91
Cuenca | CU | NO | SÍ | 16 | 68
Girona | GI | NO | SÍ | 17 | 69
Granada | GR | SÍ | NO | 18 | 18
Guadalajara | GU | NO | SÍ | 19 | 19
San Sebastián / Guipúzcoa | SS | NO | SÍ | 20 | 100
Huelva | HX | SÍ | NO | 21 | 73
Huesca | HU | NO | SÍ | 22 | 74
Jaen | JX | SÍ | NO | 23 | 23
León | LE | SÍ | NO | 24 | 24
eNodeB ID="AABBCC" |  |  |  |  | 
Provincia | Matrícula Provincia | Provincia Naranja | Provincia Roja | "AA" (NO SHARING) | "AA" (SHARING)
Lérida | LX | NO | SÍ | 25 | 95
Logroño | LO | NO | SÍ | 26 | 78
Lugo | LU | SÍ | NO | 27 | 79
Madrid | MX | NO | SÍ | 28 | 28
Málaga | MA | SÍ | NO | 29 | 29
Murcia | MU | SÍ | NO | 30 | 101
Navarra | NA | NO | SÍ | 31 | 83
Orense | OR | SÍ | NO | 32 | 84
Oviedo | OX | SÍ | NO | 33 | 33
Palencia | PX | SÍ | NO | 34 | 34
Las Palmas | GC | NO | SÍ | 35 | 90
Pontevedra | PO | SÍ | NO | 36 | 88
Salamanca | SA | SÍ | NO | 37 | 89
Santa Cruz de Tenerife | TF | NO | SÍ | 38 | 38
Santander | SX | SÍ | NO | 39 | 39
Segovia | SG | NO | SÍ | 40 | 92
Sevilla | SE | SÍ | NO | 41 | 93
Soria | SO | NO | SÍ | 42 | 94
Tarragona | TX | NO | SÍ | 43 | 43
Teruel | TE | NO | SÍ | 44 | 44
Toledo | TO | NO | SÍ | 45 | 97
Valencia | VX | NO | SÍ | 46 | 98
Valladolid | VA | NO | SÍ | 47 | 99
Bilbao / Vizcaya | BI | NO | SÍ | 48 | 48
Zamora | ZA | SÍ | NO | 49 | 49
Zaragoza | ZX | NO | SÍ | 50 | 102
Ceuta | CE | SÍ | NO | 51 | 103
Melilla | ME | SÍ | NO | 52 | 52
Tabla “Provincias”
Depende de eRAN Sharing
Depende de eRAN Sharing

## Slide 29: eNodeB ID = “AABBCC “. Obtener “CC”
Tabla ”Correspondencia Letra Final”
Depende de eRAN Sharing
Letra final código Single Ran | "CC" (NO SHARING) | "CC" SHARING ROJO (+30) | "CC" SHARING NARANJA (+60)
A | 01 | 31 | 61
B | 02 | 32 | 62
C | 03 | 33 | 63
D | 04 | 34 | 64
E | 05 | 35 | 65
F | 06 | 36 | 66
G | 07 | 37 | 67
H | 08 | 38 | 68
I | 09 | 39 | 69
J | 10 | 40 | 70
K | 11 | 41 | 71
L | 12 | 42 | 72
M | 13 | 43 | 73
N | 14 | 44 | 74
O | 15 | 45 | 75
P | 16 | 46 | 76
Q | 17 | 47 | 77
R | 18 | 48 | 78
S | 19 | 49 | 79
T | 20 | 50 | 80
U | 21 | 51 | 81
V | 22 | 52 | 82
W | 23 | 53 | 83
X | 24 | 54 | 84
Y | 25 | 55 | 85
Z | 26 | 56 | 86

## Slide 30: Sector ID y Sector Equipment ID – zona Roja
Sector ID: identifica la RRU (sector) y las bocas de la RRU por el que radiará la celda
Sector Eqm ID: identifica el modo TX+RX o RX only de las bocas por las que radia la celda
  Rango de Sector Ids & Sector Eqm IDs: de 0 a 65535 (son 2 bytes, “Byte Alto” ”Byte Bajo”)
Regla VF ES:
  Sector ID y Sector Equipment ID tendrán el mismo valor.
  La regla en zona Roja es asignar al Sector ID/Sector Eqm ID el mismo valor que el LocalCellID .
  Por un problema en el NBI Legacy (no Single OAM), nos hemos visto obligados vemos obligados a cambiar de nuevo la numeración de los Sectors ID de LTE2100 de acuerdo a esta tabla.
      La propuesta inicial para LTE2100 fue 19-20-21-22-23-24. Pero el NBI no permite bytes bajos >17
      La siguiente propuesta fue 519-520-521-522-523-524. Pero el NBI no permite que haya dos SectorIds en los que coincida el valor del último octeto, cosa que ocurriría con LTE2100 y LTE800 en el mismo nodo.
      Por este motivo, nos vemos obligados hasta SingleOAM a repetir Sector IDs y para ello elegimos las dos bandas que nunca pueden convivir en el mismo nodo: LTE2100 y LTE1800. Cuando llegue Single OAM pondremos valores originalmente pensados para U2100.
 | Valor Sector ID y Sector Eqm ID |  |  | 
 | LTE 1800 | LTE2100 | LTE 2600 | LTE 800
Sector 1 | 1 | 1 | 4 | 7
Sector 2 | 2 | 2 | 5 | 8
Sector 3 | 3 | 3 | 6 | 9
Sector 4 | 10 | 10 | 13 | 16
Sector 5 | 11 | 11 | 14 | 17
Sector 6 | 12 | 12 | 15 | 0

## Slide 31: Sector ID y Sector Equipment ID – zona Naranja
Sector ID: identifica la RRU (sector) y las bocas de la RRU por el que radiará la celda
Sector Eqm ID: identifica el modo TX+RX o RX only de las bocas por las que radia la celda
En zona Naranja, este dato no lo decide Vodafone, por lo que no se rellena en la plantilla de Integración. Es un dato estático, decidido por Orange.
El Sector ID y Sector Equipment ID de celdas Vodafone en eNodosB Orange serán los mismos que tengan definidos para sus celdas LTE800 cosector, dado que RRU y bocas TC/RX son las mismas.

## Slide 32: Cell ID – Zona Roja y Naranja
Cell ID: Identifica la celda como parte del ECGI
  Rango de Cell IDs: de 0 a 255
Regla VF ES:
  La regla es asignar al Cell ID el mismo valor que el LocalCellID de la celda.
  Se aplica la misma regla tanto en zona Roja como en Naranja
  Ejemplo plantilla para zona Naranja

## Slide 33: Frequency Band – zona Roja y Naranja
FreqBand: Valor de Banda, acorde con las especificaciones 3GPP.
Regla VF ES:
  Nuestras bandas son las siguientes:
  En LTE Sharing este parámetro es estático, lo que significa que el Ingeniero de diseño no podrá rellenarlo en la plantilla
 | Parámetro FreqBand
LTE 800 | 20
LTE 1800 | 3
LTE 2100 | 1
LTE 2600 | 7

## Slide 34: HighSpeedFlag – Zona Roja y Naranja
HighSpeedFlag: Indicador de celda High Speed. Interviene en la generación de prámbulos del RACH.
Regla VF ES:
  De momento, siempre lo ponemos a LOW_SPEED
  Para el AVE ya se estudiará.
  Para LTE Sharing este parámetro es estático, por lo que el Ingeniero de diseño no podrá rellenarlo en la plantilla.

## Slide 35: ULCyclicPrefix , DLCyclicPrefix– Zona Roja y Naranja
UL, DL Cyclic Prefix: Longitud de los prefijos Cíclicos UL y DL.
Dos posibles valores:
  NORMAL_CP
  EXTENDED_CP
Regla VF ES:
  De momento, siempre lo ponemos a NORMAL_CP para cualquier celda LTE.
  Ejemplo en zona naranja.
LTE Cell |  |  |  |  |  |  |  |  | 
*LocalCellID | *CellName | *CellId | *TAC | UlCyclicPrefix | DlCyclicPrefix | *PCI | *RootSequenceIdx | PreambleFmt | CellRadius
207 | PM61XJ1 | 207 | 3092 | NORMAL_CP | NORMAL_CP | 309 | 792 | 0 | 10000
208 | PM61XJ2 | 208 | 3092 | NORMAL_CP | NORMAL_CP | 310 | 800 | 0 | 10000

## Slide 36: PreambleFmt– Zona Roja y Naranja
PreambleFmt: Preamble Format para el RACH de la celda
Posibles valores: 0..4
Regla VF ES:
  De momento, siempre lo ponemos a “0” para cualquier celda LTE.
  Ejemplo en zona naranja.
LTE Cell |  |  |  |  |  |  |  |  | 
*LocalCellID | *CellName | *CellId | *TAC | UlCyclicPrefix | DlCyclicPrefix | *PCI | *RootSequenceIdx | PreambleFmt | CellRadius
207 | PM61XJ1 | 207 | 3092 | NORMAL_CP | NORMAL_CP | 309 | 792 | 0 | 10000
208 | PM61XJ2 | 208 | 3092 | NORMAL_CP | NORMAL_CP | 310 | 800 | 0 | 10000

## Slide 37: CellRadius– Zona Roja y Naranja
CellRadius: Cell Radius de la celda.
Dos posibles valores: 1.. 100000 (metros)
Regla VF ES:
  De momento, siempre lo ponemos a “10000” para cualquier celda LTE., es decir 10Km.
  Ejemplo en zona naranja.
LTE Cell |  |  |  |  |  |  |  |  | 
*LocalCellID | *CellName | *CellId | *TAC | UlCyclicPrefix | DlCyclicPrefix | *PCI | *RootSequenceIdx | PreambleFmt | CellRadius
207 | PM61XJ1 | 207 | 3092 | NORMAL_CP | NORMAL_CP | 309 | 792 | 0 | 10000
208 | PM61XJ2 | 208 | 3092 | NORMAL_CP | NORMAL_CP | 310 | 800 | 0 | 10000

## Slide 38: SeGW IP – Sólo Zona Naranja
SeGW IP Address: Dirección IP del Security Gateway asignado a la celda Vodafone en zona naranja.
Es necesario comunicar a Orange este dato para cerrar los túneles IpSec.
Regla VF ES:
  El Ingeniero de diseño deberá solicitar este dato a Vodafone Transmisión, o bien, obtenerlo de Thope.
  Rellenará la pestaña BTS Transport Data, ej:
eNodeB |  | IPSec
*eNodeB Name | *eNodeB ID | SeGW IP Address
BALX0094L | 596184 | 10.175.204.1/32

## Slide 39: Reglas de Ingeniería VF-ES: Priorización de capas LTE y 3G para movilidad

## Slide 40: Prioridades Portadoras LTE y 3G – zona Roja y Naranja
LTE2600
LTE1800
4G: TABLA * CELLRESEL
CellReselPriority = 7 (LTE 2600)
CellReselPriority = 6 (LTE 1800)
CellReselPriority = 5 (LTE 800)
CellReselPriority = 5 (LTE 2100)
F1 U2100
4G: TABLA UTRANNFREQ
UTRANDLARFCN= F1, CellReselPriority =4
UTRANDLARFCN= U900, CellReselPriority = 3
U900
4G: TABLA EUTRANINTERNFREQ (si se pide definir estos objetos)
Celda LTE 2600:
Freq vecina L1800: EDLARFCN= 1480, CellReselPriority =6
Freq vecina L800: EDLARFCN= 6300, CellReselPriority =5
Freq vecina L2100: EDLARFCN= 326 o 426, CellReselPriority=5
Celda LTE 1800:
Freq vecina L2600: EDLARFCN= 3250, CellReselPriority =7
Freq vecina L800: EDLARFCN=6300, CellReselPriority =5
En entornos L1800, no habrá L2100
Celda LTE 800:
Freq vecina L2600: EDLARFCN= 3250, CellReselPriority =7
Freq vecina L1800: EDLARFCN=1480, CellReselPriority =6
Freq vecina L2100: EDLARFCN= 326 o 426, CellReselPriority=5
Celda LTE 2100:
Freq vecina L2600: EDLARFCN= 3250, CellReselPriority =7
En entornos L2100, no habrá L1800
Freq vecina L800: EDLARFCN= 6300,, CellReselPriority=5
P7
P5
P4
P3
+
-
3G: TABLA * UCELLSELRESEL
Celdas U900 : SPriority = 3
Celdas U2100 : Spriority = 4
3G: TABLA UCELLNFREQPRIOINFO
EARFCN= 3250, NPriority = 7
EARFCN= 1480, NPriority = 6
EARFCN= 6300, NPriority = 5
EARCNO=326 ó 426, Npriority=5
LTE 800 – Sharing o No Sharing
P5
La movilidad en idle y dedicado en LTE se basa en una estrategia de prioridades absolutas por capas.
La Fig1. muestra las prioridades a definir en celdas VDF. La capa más prioritaria es L2600.
L2100 sólo tiene 5MHz. Su prioridad es igual a la L800.
A continuación, se listan las tablas donde se definirían estas prioridades, tanto en red 4G como 3G:
Fig1. Prioridades Vodafone ES
* NOTA. Parametrización incluida en la Plantilla de celda.
LTE2100
P6

## Slide 41: Reglas de Ingeniería VF-ES: Configuración de la Movilidad 4G  4G
Los siguientes apartados indican cómo rellenar las pestañas referentes a externas y vecinas 4G de las plantillas de integración

## Slide 42: Definir en celdas 4G  Vecinas Intrafreq 4G – Zona Roja y Naranja
EUTRANINTRAFREQNCELL
  Es la tabla con las vecinas 4G 4G intrafreq.
  Reglas VF ES:
    No se define ninguna vecina intrafreq, el ANR se encargará de crearlas automáticamente.
    Zona Naranja: Orange activará ANR Interfreq en sus eNodesB, por lo que para LTE Sharing tampoco hay que definir externas.
No se define externas 4G. La pestaña EUTRANINTRAFREQNCELL se deja vacía.

## Slide 43: Definir en Celda 4G  Frecuencias vecinas 4G – Zona Roja y Naranja
  EUTRANINTERNFREQ: Es la tabla donde se define qué frecuencias 4G queremos como vecinas de la celda LTE que se integra, para permitir la reselección INTERFREQ, y para la adición automática de vecinas interfreq por el algoritmo ANR.
  Reglas VF ES:
    El Ingeniero de diseño decide qué frecuencias LTE vecinas hay que añadir en la pestaña EUTRANINTERNFREQ en base a la celda origen que se está integrando y el despliegue de otras bandas en la zona.
 |  | FRECUENCIA DESTINO (ADD EUTRANINTERNFREQ) |  |  | 
 |  | EARFCN 6300 (LTE 800) | EARFCN 1480 (LTE 1800) | LTE 2100 | EARFCN 3250 (LTE 2600)
CELDA ORIGEN | LTE 800 (Roja o Naranja) | N/A | En MUNICIPIOS con LTE18001 | En MUNICIPIOS con LTE21001 | 1) Si LTE 2600 cosite 2) Si LTE 2600-only cerca
 | LTE 1800 | SIEMPRE2 | N/A | NO POSIBLE | 1) Si LTE 2600 cosite 2) Si LTE 2600-only cerca
 | LTE 2100 | SIEMPRE2 | NO POSIBLE. | N/A | 1) Si LTE 2600 cosite 2) Si LTE 2600-only cerca
 | LTE 2600 | SIEMPRE2 | En MUNICIPIOS con LTE1800 | En MUNICIPIOS con LTE2100 (caso poco probable) | N/A
 |  | NOTA 1: En municipios con cobertura sólo L800 ,nunca se definen las bandas L1800, L2100, L2600 como vecinas |  |  | 
 |  | NOTA 2: La tabla muestra cómo deben quedar definidas las frecuencias, siempre que haya llegado el despliegue de las bandas correspondientes al cluster /municipio. Ej. La banda L800 es vecina de la celdas L2600, L2100.,L1800 SIEMPRE y cuando exista cobertura L800 on air ya en la zona (o esté planificada en pocas semanas) |  |  | 

## Slide 44: Definir en Celda 4G  Frecuencias vecinas 4G (parámetros)
  EUTRANINTERNFREQ (parámetros):
    Cada EUTRANINTERNFREQ que se defina tiene una parametrización asociada que depende de la banda de la celda origen y de la banda de frecuencia destino. Por ejemplo, se debe definir estos parámetros entre otros:
        EUtranReselTime
        ThresXHigh, ThreshXLow
        InterFREQHOEventType, etc.
    Distinguimos dos casos:
      Zona Roja: Celda Origen = Celda Vodafone integrada en Red Roja:
        Los parámetros por cada vecindad EUTRANINTERNFREQ están especificados en el fichero de cambios Hua_parameter_LTE_vx .xlsx vigente, en la pestaña de su mismo nombre.
        Operaciones del vendor dispone de este fichero, y diseña la Summary Data para que se cumpla.
      Zona Naranja: Celda Origen = Celda LTE800 Vodafone en Red Naranja:
        La mayoría de parámetros están en plantilla estática.
        Los únicos parámetros que el Ingeniero de diseño debe rellenar ya se conocen a través de esta Guía: DL EARFCN, Cell resel Priority y Bandwidth SIEMPRE de la frecuencia vecina, ej.
eNodeB | EutranInterNFreq |  |  | 
*eNodeB Name | *Local cell ID | *Downlink EARFCN | Inter frequency cell resel priority | *Measurement bandwidth
BALX0094L | 207 | 1480 | 6 | MBW75
BALX0094L | 208 | 1480 | 6 | MBW75
BALX0094L | 209 | 1480 | 6 | MBW75

## Slide 45: Definir en Celdas 4G  Externas 4G - Zonas Roja y Naranja
EUTRANEXTERNALCELL
  Es la tabla con la definición de las celdas externas 4G, no locales al eNB donde se integran las celdas, con las que las celdas locales del eNB tendrán definida alguna vecindad saliente.
  Realmente, es una tabla a nivel de eNB, no se definen externas a nivel de celda.
  Reglas VF ES:
    No se define ninguna externa 4G, el ANR se encargará de crearlas automáticamente.
    Zona Naranja: Orange activará ANR Interfreq en sus eNodesB, por lo en zona Sharing tampoco hay que definir externas.
    Para que el ANR cree vecinas Interfreq, se debe haber definido correctamente los objetos Frecuencias vecinas EUTRANINTERNFREQ indicados en las slides anterior. Si no se definen, es un error en la integración y el ANR no funcionará.
No se define externas 4G. La pestaña EUTRANEXTERNALCELL se deja vacía.

## Slide 46: Definir en Celdas 4G  Vecinas interfreq 4G – Sólo Zona Naranja
EUTRANINTERFREQNCELL
  Es la tabla donde se rellenan las vecinas 4G 4G interfreq
  No se definen celdas vecinas Interfreq, se encargará el ANR.
  Reglas VF ES:
En zona Naranja no se define vecinas 4G. La pestaña EUTRANINTERFREQNCELL se deja vacía.

## Slide 47: Definir en Celdas 4G  Vecinas interfreq 4G – Sólo Zona Roja (I)
EUTRANINTERFREQNCELL
  Es la tabla donde se rellenan las vecinas 4G 4G interfreq
  En Red Roja , sólo definimos manualmente vecinas Interfreq para asegurar estos dos escenarios:
    HO por Cobertura a celdas L800 cosite, pues garantizan cobertura deep indoor
    HO por Prioridad en nodos con celdas LTE de distinta prioridad, para llevar tráfico a celdas de más capacidad.
  Las únicas vecinas que hace falta definir manualmente se indican a continuación.
  Del resto de vecinas Interfreq, por ejemplo entre eNodesB distintos, se encargará el ANR.
  Reglas VF ES:
  Celda origen LTE 800 :
    Vecindades hacia celdas LTE 1800 cosite: * Caso HO por Prioridad
    Si el nodo no tiene LTE 1800 cosite, no se define vecinas L1800. El ANR se encargará de definirlas.
    Si el nodo tiene LTE 1800 cosite, se definen como vecinas todas las celdas L1800 cosite.
    Parametrización de las vecinas LTE 800  LTE 1800 cosite:
      BLINDHOPRIORITY = 32 para la vecina LTE1800 del mismo sector.
      BLINDHOPRIORITY = 30,31 para las otras dos vecinas LTE1800 de distinto sector. Es indistinto a qué celda se asigna 30 y a qué celda 31, pero no se puede repetir el valor.
      NORMVFLAG =FORBID_RMV_ENUM, en todas ellas, para que el ANR no pueda borrar estas vecindades.
    Vecindades hacia celdas LTE 2600 y hacia LTE2100:
    No se definen, el ANR se encargará de crearlas.
    Importante:
    Comprobar que se ha definido como frecuencias vecinas EUTRANINTERNFREQ las bandas 1800, 2100 y 2600, si aplica. De este modo, el ANR se encarga de definir el resto de vecinas cercanas en estas bandas.

## Slide 48: Definir en celdas 4G  Vecinas interfreq 4G – zona Roja (II)
EUTRANINTERFREQNCELL (continuación)
    Sí es necesario definir vecinas Interfreq en los casos que se detallan a continuación
  Celda Origen LTE 1800 :
      Vecindades hacia celdas LTE 800 cosite: * Caso HO por cobertura
    Si el nodo no tiene LTE 800 cosite, no se definen. El ANR se encargará de definir vecinas hacia otros nodos.
    Si el nodo tiene LTE 800 cosite, se define como vecinas todas las celdas LTE 800 cosite.
    Parametrización de las vecinas LTE 1800  LTE 800 cosite:
      BLINDHOPRIORITY = 0 para todas las L 800 cosite.
      NORMVFLAG =FORBID_RMV_ENUM, para que el ANR no pueda borrar estas vecindades.
    Vecindades hacia celdas LTE 2600 cosite: * Caso HO por Prioridad
    Si el nodo no tiene LTE 2600 cosite, no se definen vecinas Interfreq. El ANR se encargará de definirlas.
    Si el nodo tiene LTE2600 cosite, se definen como vecinas todas las celdas L2600 cosite.
    Parametrización de las vecinas LTE 1800  LTE2600 cosite:
      BLINDHOPRIORITY = 32 para la vecina LTE2600 del mismo sector.
      BLINDHOPRIORITY = 30,31 para las otras dos vecinas LTE2600 de distinto sector. Es indistinto a qué celda se asigna 30 y a qué celda 31, pero no se puede repetir el valor.
      NORMVFLAG =FORBID_RMV_ENUM, para que el ANR no pueda borrar estas vecindades.
    Importante:
    Comprobar que se ha definido como frecuencia vecina EUTRANINTERNFREQ las bandas 800 y 2600, si aplica. De este modo, el ANR se encarga de definir el resto de vecinas cercanas en estas bandas.

## Slide 49: Definir en celdas 4G  Vecinas intrefreq 4G – zona Roja (III)
EUTRANINTERFREQNCELL (continuación)
    Sí es necesario definir vecinas Interfreq en los casos que se detallan a continuación
  Celda Origen LTE 2100 :
      Vecindades hacia celdas LTE 800 cosite: * Caso HO por cobertura
    Si el nodo no tiene LTE 800 cosite, no se definen. El ANR se encargará de definir vecinas hacia otros nodos.
    Si el nodo tiene LTE 800 cosite, se define como vecinas todas las celdas LTE 800 cosite.
    Parametrización de las vecinas LTE 2100  LTE 800 cosite:
      BLINDHOPRIORITY = 0 para todas las L 800 cosite.
      NORMVFLAG =FORBID_RMV_ENUM, para que el ANR no pueda borrar estas vecindades.
    Vecindades hacia celdas LTE 2600: * Caso HO por Prioridad
    Si el nodo no tiene LTE 2600 cosite, no se definen vecinas Interfreq. El ANR se encargará de definirlas.
    Si el nodo tiene LTE2600 cosite, se definen como vecinas todas las celdas L2600 cosite.
    Parametrización de las vecinas LTE 2100  LTE2600 cosite:
      BLINDHOPRIORITY = 32 para la vecina LTE2600 del mismo sector.
      BLINDHOPRIORITY = 30,31 para las otras dos vecinas LTE2600 de distinto sector. Es indistinto a qué celda se asigna 30 y a qué celda 31, pero no se puede repetir el valor.
      NORMVFLAG =FORBID_RMV_ENUM, para que el ANR no pueda borrar estas vecindades.
    Importante:
    Comprobar que se ha definido como frecuencia vecina EUTRANINTERNFREQ las bandas 800 y 2600, si aplica. De este modo, el ANR se encarga de definir el resto de vecinas cercanas en estas bandas.

## Slide 50: Definir en celdas 4G  Vecinas interfreq 4G – zona Roja (IV)
EUTRANINTERFREQNCELL (continuación)
    Sí es necesario definir vecinas Interfreq en los casos que se detallan a continuación
Celda origen LTE2600 :
      Vecindades hacia celdas LTE 800 cosite: * Caso HO por cobertura
    Si el nodo no tiene LTE 800 cosite, no se definen. El ANR se encargará de definir vecinas hacia otros nodos.
    Si el nodo tiene LTE 800 cosite, se define como vecinas todas las celdas LTE 800 cosite.
    Parametrización de las vecinas LTE 2600  LTE 800 cosite:
      BLINDHOPRIORITY = 0 para todas las L 800 cosite.
      NORMVFLAG =FORBID_RMV_ENUM, para que el ANR no pueda borrar estas vecindades.
    Vecindades hacia celdas LTE 1800 cosite: * Caso HO por cobertura
    Si el nodo no tiene LTE 1800 cosite, no se define vecinas Interfreq. El ANR se encargará de definirlas.
    Si el nodo tiene LTE 1800 cosite, se definen como vecinas todas las celdas L1800 cosite.
    Parametrización de las vecinas LTE 2600  LTE 1800 cosite:
      BLINDHOPRIORITY = 0 para todas las LTE1800 cosite.
      NORMVFLAG =FORBID_RMV_ENUM, en todas ellas, para que el ANR no pueda borrar estas vecindades.
    Vecindades hacia celdas LTE 2100 cosite: * Caso HO por cobertura
    Si el nodo no tiene LTE 2100 cosite, no se define vecinas Interfreq. El ANR se encargará de definirlas.
    Si el nodo tiene LTE 2100 cosite, se definen como vecinas todas las celdas L2100 cosite.
    Parametrización de las vecinas LTE 2600  LTE 2100 cosite:
      BLINDHOPRIORITY = 0 para todas las LTE2100 cosite.
      NORMVFLAG =FORBID_RMV_ENUM, en todas ellas, para que el ANR no pueda borrar estas vecindades.
    Importante:
    Para que el ANR defina el resto de vecindades a celdas de otras bandas, se ha debido definir como frecuencias vecinas EUTRANINTERNFREQ la banda 800 y la banda 1800 si aplica.

## Slide 51: Activación del HO Intrefreq basado en Prioridad para eNodos con más de una banda LTE – zona Roja
SÓLO en eNodos con celdas de varias bandas LTE de distinta prioridad, se debe activar el HO interfreq based on priority en las celdas menos prioritarias, para desviar tráfico en dedicado a las capas más prioritarias, y con mayor ancho de banda.
El HO Ifreq por Prioridad se activa con el siguiente comando, no activamos el modo blind:
MOD CELLALGOSWITCH:LOCALCELLID=x,FREQPRIORITYHOSWITCH=FreqPriorIFHOSwitch-1&FreqPriorIFBlindHOSwitch-0;
La tabla muestra a qué celdas se les debe activar este HO:
NOTA: Si se integran celdas de mayor prioridad en un eNodo donde ya hay celdas LTE on air, se debe activar el HO Freq por Prioridad en las celdas existentes de acuerdo a la tabla anterior.
 | ACTIVAR INTERFREQ HO BASED ON PRIO SI:
Celdas LTE 800 (Prio5) | SOLO SI EXISTE L1800 (P6) cosite
Celda LTE 1800 (Prio6) | SOLO SI EXISTE L2600 (P7) cosite
Celda LTE 2100 (Prio5) | SOLO SI EXISTE L2600 (P7) cosite. Nunca existirá L1800 cosite.
Celda LTE 2600 (Prio7) | NUNCA. No hay capas más prioritarias que el 2600.

## Slide 52: Adecuaciones en red 4G existente – Zona Roja y Naranja
Cuando se integran nuevas celdas en un eNodeB o en una zona donde ya hay otros LTE on air, se debe adecuar la red 4G existente para permitir la reselección y handover hacia las nuevas celdas integradas:
  Siempre debe definirse la frecuencia de las nuevas celdas integradas como frecuencia vecina interfreq (EUTRANINTERNFREQ) de las celdas LTE existentes de otra banda. Ver Tabla siguiente slide
  Sólo para las celdas LTE del mismo eNodeB (sólo zona Roja): Debe definirse la nueva celda integrada como vecina interfreq de las celdas LTE cosite de otra banda.
Adecuaciones en red existente Naranja: Se debe generar WO a Operaciones de ORANGE
Adecuaciones en red existente Roja: Se debe generar WO a Operaciones Vendor (Huawei o Ericsson)

## Slide 53: Adecuaciones en red 4G existente – Zona Roja y Naranja
  Tabla. AÑADIR VECINDAD ES en pestaña EUTRANINTERFREQ
  (LOCALCELLID= celda existente,
  EARFCN vecino = freq CELDA nueva integración)
 |  | BANDA DE LAS CELDAS DE NUEVA INTEGRACIÓN |  |  |  | 
 |  | L800 - ZONA ROJA | L800 - ZONA NARANJA | L1800 | L2100 | L2600
AÑADIR FRECUENCIAS VECINAS (EARFCN) EN CELDAS EXISTENTES | EXISTENTE L800 - ZONA ROJA | NO | NO | añadir EARFCN 1480 | añadir EARFCN 326 o 426 | añadir EARFCN 3250
 | EXISTENTE L800 - ZONA NARANJA | NO | NO | añadir EARFCN 1480 | añadir EARFCN 326 o 426 | añadir EARFCN 3250
 | EXISTENTE L1800 | añadir EARFCN 6300 | añadir EARFCN 6300 | NO | añadir EARFCN 326 o 426 | añadir EARFCN 3250
 | EXISTENTE L2100 | añadir EARFCN 6300 | añadir EARFCN 6300 | añadir EARFCN 1480 | NO | añadir EARFCN 3250
 | EXISTENTE L2600 | añadir EARFCN 6300 | añadir EARFCN 6300 | añadir EARFCN 1480 | añadir EARFCN 326 o 426 | NO

## Slide 54: Adecuaciones en red 4G existente – sólo Zona Roja
Si el eNodeB donde se integran celdas ya tenía celdas LTE de otras bandas integradas, se debe definir las vecinas interfreq hacia las nuevas celdas, de acuerdo a las páginas 45-48.
Pestaña a rellenar EUTRANINTERFREQNCELL
Sólo las vecinas necesarias para permitir los siguientes Handovers:
  HO INTERFREQ POR COBERTURA a las nuevas celdas
    Si las nuevas celdas son L800, o
    Si las nuevas celdas son L1800 (pero este caso sólo se define en las L2600 existentes)
  HO INTERFREQ POR PRIORIDAD a las nuevas celdas
    Si las nuevas celdas tienen una prioridad MAYOR que las existentes

## Slide 55: Reglas de Ingeniería VF-ES: Configuración de la Movilidad 4G  3G
Los siguientes apartados indican cómo rellenar las pestañas relativas a celdas 3G externas y vecinas 3G en las plantillas de integración

## Slide 56: Definir en Celdas 4G  Frecuencias vecinas 3G
UTRANNFREQ
  Es la tabla con la definición de frecuencias portadoras 3G a monitorizar por los UEs desde cada celda LTE.
  Reglas VF ES:
  El Ingeniero de diseño decide qué frecuencias 3G vecinas hay que añadir en la pestaña UTRANNFREQ en base a la celda origen que se está integrando y el despliegue de UMTS en la zona.
    La frecuencia específica de la F1 U2100 depende de cada zona, es obligatorio consultar UARFCN de las celdas F1 3G coubicadas. En zona Sharing, la frecuencia F1 U2100 siempre es UARFCN=10713
 |  | ADD UTRANNFREQ | 
 |  | UARFCN 3260 | UARFCN XXX
 |  | (U900) | (F1 2100)
CELDA ORIGEN | LTE 800 rojo o naranja | SIEMPRE1 | SIEMPRE3
 | LTE 1800 | SIEMPRE2 | SIEMPRE
 | LTE 2100 | SIEMPRE2 | SIEMPRE
 | LTE 2600 | SIEMPRE2 | SIEMPRE
 |  | NOTA 1: Siempre debe existir cobertura U900 en zona de despliegue L800 | 
 |  | NOTA 2: Por lo general siempre hay cobertura U900 en zona de despliegue LTE, pero es posible que todavía no se haya hecho Refresh. | 
 |  | NOTA 3: Sólo en algunos municipios Pinza (rurales), y Hélice (sharing 900MHz), puede darse el caso de que sólo haya U900 y no exista cobertura U2100. | 

## Slide 57: Definir en Celdas 4G  Frecuencias vecinas 3G (parámetros)
  UTRANNFREQ (parámetros):
    Cada UTRANNFREQ que se defina tiene una parametrización asociada que depende de la banda de la celda LTE origen y de la banda de frecuencia 3G destino. Por ejemplo, se debe definir estos parámetros entre otros:
        UtranReselTime,
        ThreshXLow, etc.
      Zona Roja:
    Los parámetros por cada vecindad UTRANNFREQ están especificados en el fichero de cambios Hua_parameter_LTE_vx .xlsx vigente, en la pestaña de su mismo nombre.
    Destacamos un nuevo parámetro a configurar:
        Frequency Priority for Connected Mode = 7 (U2100), 8 (U900) si el eNodeB tiene U900 cosite
        Frequency Priority for Connected Mode = 8 (U2100), 7 (U900) si el eNodeB no tiene U900 cosite, y sólo tiene U2100 cosite
    Operaciones del vendor dispone de este fichero, y diseña la Summary Data para que se cumpla.
  Zona Naranja: Celda Origen = Celda LTE800 Vodafone en Red de Orange:
    La mayoría de parámetros están en plantilla estática.
    Los únicos parámetros que el Ingeniero de diseño debe rellenar son los siguientes:
        Cell reselection priority = 4 (U2100), 3 (U900)
        Frequency Priority for Connected Mode = 7 (U2100), 8 (U900)
        Nota: LTE800 siempre debe tener U900 cosite, por lo que la prioridad del U900 (frec 3062) siempre es 8
eNodeB | UtranNFreq |  |  | 
*eNodeB Name | *Local cell ID | *Downlink UARFCN | Cell reselection priority | Frequency Priority for Connected Mode
BALX0094L | 207 | 10713 | 4 | 7
BALX0094L | 207 | 3062 | 3 | 8

## Slide 58: Definir en Celdas 4G  Celdas Externas 3G – Zonas Roja y Naranja
UTRANEXTERNALCELL
  Es la tabla con las externas 3G con las que las celdas del nodo tienen alguna relación de vecindad. El INTERRAT ANR se encarga de crear las externas necesarias, pero se debe crear manualmente las vecinas cosite para asegurar que aparecen en los Meas Configuration.
  En zona Naranja, Orange no ha activado el INTERRAT ANR por lo que el número de externas a definir no son sólo las cosite (hasta que nos comuniquen la activación de esta funcionalidad.)
  Reglas VF ES:
    Zona Roja:
        Definir TODAS las celdas U900 cosite como externas 3G.
        Sólo si no hay U900 colocalizado, se definen todas las externas U2100 F1 cosite.
    Zona Naranja:
        Definir TODAS las celdas U900 y F1 U2100, tanto cosite, como de otros nodos vecinos donde se pueda hacer un handover. Ejemplo:

## Slide 59: Definir en Celdas 4G  Celdas vecinas 3G – Zona Roja
UTRANNCELL
  Es la tabla con las relaciones de vecindad 4G 3G de cada celda.
  El InterRAT ANR en zona roja se encarga de crearlas, pero exigimos manualmente crear las vecinas cosite para asegurar que salen siempre en los Measurement Configurations lanzados al UE.
  Reglas VF ES:
  Zona Roja:
      Definimos manualmente para cada celda LTE todas sus vecinas U900 cosite (ej, si hay 3 sectores, cada celda LTE tendrá definidas manualmente sus 3 vecinas U900 cosite)
      Si el eNodeB no tiene U900 colocalizado, entonces se define a todas las celdas LTE todas sus vecinas F1 U2100 cosite. Pero sólo es necesario en el caso de que no haya U900 colocalizado en el mismo emplazamiento.
      La parametrización de estas vecinas manuales queda reflejada en la última versión del fichero Hua_parameter_LTE_vx.xlsx vigente. En resumen se definen siempre con estos valores:
        BLINDHOPRIORITY = 0 siempre
        NORMVFLAG = FORBID_RMV_ENUM
        CELLMEASPRIORITY = HIGH_PRIORITY

## Slide 60: Definir en Celdas 4G  Celdas vecinas 3G – Zona Naranja
UTRANNCELL
  Es la tabla con las relaciones de vecindad 4G 3G de cada celda
  En zona naranja, no hay InterRAT ANR, por lo que se definen todas las necesarias (máx 32 U900, y máx 32 F1 U2100)
  Reglas VF ES:
  Zona Naranja:
      A cada celda LTE800 sharing, se le define siempre sus vecinas U900 cosite .
      Además, hasta que Orange no active el InterRAT ANR, también definiremos todas las vecinas U900 y F1 U2100 a las que los terminales puedan necesitar hacer un Handover, un máximo de 32 de cada banda.
      La parametrización de TODAS las vecinas en este caso se ha metido en plantilla estática. Ejemplo:

## Slide 61: Reglas de Ingeniería VF-ES: Configuración de la Movilidad 3G  4G
Los siguientes apartados indican cómo rellenar las vecindades LTE a cargar en la red 3G (RNCs) en las plantillas de integración

## Slide 62: Paso previo: Adecuación de la red 3G
Cuando se integra un 4G, hay que permitir que a los UEs acampados en 3G les llegue la información necesaria por el canal de Broadcast para que puedan reseleccionar las nuevas celdas LTE.
Para ello, es obligatorio ajustar los siguientes settings en los nodos 3G vecinos:
UNODEB
  Se debe verificar que el campo Protocol Version de los NodosB vecinos es Release 9 : NODEBPROTCLVER=R9, y de no estar así, cambiarlo.
UCELLSIBSWITCH
  Para todas las celdas 3G (F1,F2,F3,U900) de los NodosB vecinos de las celdas 4G que se integran de se debe activar el flag del SIB-19 : SIBCFGBITMAP=SIB19-1;
Zona Naranja: Para solicitar la activación del SIB19 a nuestras celdas 3G en red Orange, bien se envía directamente el script .txt con los comandos como anexo a la CRQ de integración, o bien se manda un fichero con el lsitado de RNC naranja, Cellname y Cellid solicitando la activación del SIB19.

## Slide 63: Definir en Celdas 3G  Frecuencias vecinas 4G – Zona Roja y Naranja
UCELLNFREQPRIOINFO
  Es la tabla con la definición de frecuencias portadoras 4G a monitorizar desde cada celda 3G.
  Lleva información de portadoras LTE, no de celdas concretas LTE. Como máximo, a cada celda 3G se le puede definir hasta 4 UCELLNFREQPRIOINFO.
  Reglas VF ES:
  Para TODAS las celdas Vodafone (F1, F2, F3, U900) de un nodo 3G vecino a las celdas LTE que integramos, definimos vecinas hacia las bandas LTE de acuerdo a esta tabla :
 | ADD UCELLNFREQPRIOINFO |  |  | 
 | EARFCN 6300 | EARFCN 1480 | EARFCN 326 o 426 | EARFCN 3250
 | (LTE 800) | (LTE 1800) | (LTE 2100) | (LTE 2600)
PARA CELDAS 3G: U900, F1, F2 Y F3 | EN MUNICIPIOS con LTE8001 | En MUNICIPIOS con LTE18001 | En MUNICIPIOS con LTE2100 1 | SÓLO si existe Nodo con LTE2600 –only en la zona de cobertura de la celda 3G.
 | NOTA 1: Siempre que existan ya o se estén integrando celdas LTE de dicha banda en la zona de las celdas 3G. |  |  | 

## Slide 64: Definir en celdas 3G  Frecuencias vecinas 4G(parámetros)
  UCELLNFREQPRIOINFO(parámetros):
    Cada frecuencia LTE que se defina tiene una parametrización asociada que depende de la banda de la celda LTE vecina. Por ejemplo, se debe definir estos parámetros entre otros:
        THDTOHIGH, NPRIORITY, etc.
      Zona Roja:
    Los parámetros por cada frecuencia UCELLNFREQPRIOINFO definida están especificados en el fichero de cambios Hua_parameter_LTE_vx .xlsx vigente, en la pestaña de su mismo nombre.
  Zona Naranja: Plantilla para definir frecuencias LTE como vecinas de celdas 3G Vodafone en RNCs Orange:
  Se ha negociado con Orange una plantilla que permita definir frecuencias vecinas LTE, no solo en la banda LTE800 del acuerdo Sharing, sino en cualquier otra banda que necesitemos por cercanía a una celda 3G.
  La plantilla es muy similar a zona roja. Los datos que el Ingeniero de diseño debe rellenar son los siguientes, y deben seguir las reglas del fichero Hua_parameter_LTE_vx .xlsx vigente.
  El único parámetro no especificado en el fichero oficial de parámetros es THDTOLOW, que ponemos siempre a 10 (en realidad, no se usa) . El resto están detallados en la pestaña UCELLNFREQPRIOINFO del fichero.
BSCName | CELLNAME | CELLID | EARFCN | NPRIORITY | THDTOHIGH | THDTOLOW | EMEASBW | EQRXLEVMIN
BSC Name | Cell Name | Cell ID | E-UTRA Absolute Radio Frequency Channel Number | Absolute Priority Level of the E-UTRA Frequency | RSRP Threshold for High-prio-freq Reselection | RSRP Threshold for Low-prio-freq Reselection | Measurement Bandwidth | Minimum Required RSRP Threshold of the E-UTRA Cell
BAL06R04 | 0389BL1_01 | 60246 | 6300 | 5 | 4 | 10 | D50 | -60
BAL06R04 | 0389BL2_02 | 60334 | 6300 | 5 | 4 | 10 | D50 | -60

## Slide 65: Definir en celdas 3G  Celdas Externas 4G y Vecinas 4G – Redes Roja y Naranja
ULTECELL:
  Es la tabla con la definición de las celdas externas 4G, con las que las celdas 3G de una RNC tienen definida alguna vecindad.
  Realmente es una tabla a nivel de RNC, no a nivel de Ucell.
  Regla VF-ES:
ULTENCELL:
  Es la tabla con las relaciones de vecindad entre celdas 3G y celdas 4G.
  Regla VF-ES:
  Sólo definimos vecindades desde celdas 3G hacia frecuencias portadoras LTE, como ya se ha explicado en el apartado de UCELLNFREQPRIOINFO
En red 3G no se define externas 4G.
En red 3G no se define celdas vecinas 4G.

## Slide 66: Reglas de Ingeniería VF-ES: Activación del Fast Return a 4G en la red 3G
Este apartado explica cómo y en qué celdas crear el script de activación del Fast Return.
Obligatorio con cada integración LTE

## Slide 67: Activación de Fast Return a 4G
Cuando se integra un LTE nuevo en las bandas L800, L1800 ó L2100, se debe activar en sus celdas 3G cosite la funcionalidad de Fast Return a 4G para agilizar el regreso del UE a LTE, si fue a 3G por un CS Fallback.
El comando 3G de activación es el siguiente:
MOD UCELLHOCOMM:CELLID = xxx, FASTRETURNTOLTESWITCH = PERFENH_PS_FAST_RETURN_LTE_SWITCH-1 & HO_UMTS_TO_LTE_FAST_RETURN_SWITCH-1;
Únicamente debe activarse en celdas 3G colocalizadas con un LTE. Nunca en celdas 3G donde no haya un LTE en el mismo emplazamiento.
En los eNodos LTE2600 only no aplicamos el Fast Return por la diferente huella de cobertura 3G y 4G.
Para zona naranja: Bien se manda el script de comandos .txt directamente, anexo a la CRQ de integración del LTE sharing, bien se anexa un fichero con este formato:
BSCName | CELLNAME | CELLID | 
BSC Name | Cell Name | Cell ID | MML Command
BAL06R04 | 0389BL1_01 | 60246 | MOD UCELLHOCOMM:CELLID=60246,FASTRETURNTOLTESWITCH=PERFENH_PS_FAST_RETURN_LTE_SWITCH-1&HO_UMTS_TO_LTE_FAST_RETURN_SWITCH-1;

## Slide 68: Reglas de Ingeniería VF-ES: Activación de Carrier Aggregation – sólo ZONA ROJA
Este apartado explica cómo y en qué celdas crear el script de activación del Carrier Aggregation.
Obligatorio sólo si se solicita por Vodafone en el NCR1

## Slide 69: Activación de Carrier Aggregation
La funcionalidad de Carrier Aggregation debe activarse desde la integración del eNB/celdas, cuando se solicite en el NCR1 en la columna habilitada para ello.
Los posibles valores de la columna “Carrier Aggregation” son:
  NO
  800 + 1800
  1800 + 2600
Cuando se solicite la activación, a la integración del nodo /celdas nuevas lTE se le deben añadir los siguientes pasos:
  1) Crear los objetos CA Groups, uno por sector :
    ADD CAGROUP:CAGROUPID=1;
    ADD CAGROUP:CAGROUPID=2;
    ADD CAGROUP:CAGROUPID=3;
  2) Añadir a cada CA group creado, las celdas de cada banda que corresponden al mismo sector.
    Ej. Para el sector 1, caso CA 1800+2600:
    ADD CAGROUPCELL:CAGROUPID=1,LOCALCELLID=1;
    ADD CAGROUPCELL:CAGROUPID=1,LOCALCELLID=4;
    Ej. Para el sector 1, caso CA 800+1800:
    ADD CAGROUPCELL:CAGROUPID=1,LOCALCELLID=1;
    ADD CAGROUPCELL:CAGROUPID=1,LOCALCELLID=7;
  3) Solicitar la activación de las licencias asociadas a Carrier Aggregation:
    LLT1CAIP01 LTE-A Introduction
    LLT1CAEP01 Carrier Aggregation for Downlink 2CC in 40MHz.

## Slide 70: Backup slides. Info

## Slide 71: UL Earfcn
Eutra Absolute Radio Frequency Channel Number.
Reglas VF ES:
  Identifica la frecuencia central de la celda LTE en UL.
  Se indica a título informativo, en nuestros eNBs elegimos no configurar el UL EARFCN, de modo que el eNodeB lo define automáticamente a partir del DL EARFCN.
  Para el caso de LTE2100, depende de la frecuencia 3G que ocupe el LTE.
  Los valores de las frecuencias asignadas a VF ES son:
 | Ancho de Banda | DL UARFCN 3G | Parámetro ULEARFCN
LTE 800 | 10 MHz | N/A | 24300
LTE 1800 | 15 MHz | N/A | 19480
LTE 2100 | 5 MHz | 10713 | 18326
LTE 2100 | 5 MHz | 10763 | 18426
LTE 2600 | 20 MHz | N/A | 21250

## Slide 72: Configuraciones Multibanda LTE en zona Roja

## Slide 73: Configuraciones MultiBanda LTE en eNB de zona Roja
A título informativo, estos son las posibles combinaciones de bandas LTE previstas en un mismo eNB de titularidad Vodafone.
Las estrategias de prioridad y movilidad que se explican a continuación contemplan los posibles escenarios en VF ES.
 | LTE 800 (ORANGE cells) | LTE 800 (VODAFONE cells) | LTE1800 | LTE 2100 | LTE 2600 | COMENTARIOS
Configuraciones Monobanda |  | X |  |  |  | Rural, población pequeña
 |  |  | X |  |  | Urbano
 |  |  |  | X |  | Población pequeña
 |  |  |  |  | X | Hot spot probablemente indoor
Configuraciones Doble Banda |  | X | X |  |  | Urbano
 | X | X |  |  |  | Zona Ran Sharing roja
 |  | X |  | X |  | Población pequeña,
 |  | X |  |  | X | Caso poco probable, rural, población pequeña y hot spot
 |  |  | X |  | X | Urbano, y/o hot spot
 |  |  |  | X | X | Caso poco probable, población pequeña y hot spot
 |  |  | X | X |  | Caso imposible
Configuraciones Triple Banda |  | X | X |  | X | Urbano, hot spot
 | X | X | X |  |  | Zona Ran Sharing roja (turística)
 | X | X |  | X |  | Zona Ran Sharing roja (turística)
 |  | X |  | X | X | Caso poco probable, población pequeña y hot spot
 |  | X | X | X |  | Caso imposible